## Slide 1: Предмет «ИНЖЕНЕРНАЯ И КОМПЬЮТЕРНАЯ ГРАФИКА» Первая часть «НАЧЕРТАТЕЛЬНАЯ ГЕОМЕТРИЯ» Лектор АЗИМОВ ТАХИР ДЖУРАЕВИЧ
Литература
Азимов Т.Д. Конспект лекции по начертательной геометрии. Учебное пособие. Дополненное второе издание. Ташкент 2008, 156 стр.
Азимов Т.Д. Начертательная геометрия. Учебное пособия – Т.: ТГТУ, 2011. – 167 с.
Азимов Т.Д. и другие. Сборник вопросов по первому промежуточному контролю знаний студентов по начертательной геометрии. Ташкент 2002, 98 стр.
Азимов Т.Д. Начертательная геометрия и инженерная графика. Ташкент, Издательства «Адабиёт учкунлари», 2019. 216 стр.
Азимов Т.Д., Алимова Д.К., Балтабаев К.К. Учебно – методический комплекс дисциплины «Инженерная и компьютерная графика» Ташкент 2022, 234 стр.
www.twi грх.com - Конспект лекции по начертательной геометрии Т.Д.Азимов 2008 г.

## Slide 2: ЧЕРТЕЖНЫЕ ПРЕДНАДЛЕЖНОСТИ
Карандаши чертежные М, ТМ, Т
Карандаши цветные – синий и красний
Линейки мерительные – 30 см
Линейки треугольные
Резина стиральная
Линейко лекало
Циркуль
Чертежные бумаги А 3 (420х297)
Тетрадь (баннер) в клетку для конспекта лекции
Электронный адрес лекции по начертательной геометрии
«www.twi грх.com»

## Slide 3
1 - ЛЕКЦИЯ.
Предмет начертательной геометрии, её задачи и
роль подготовки бакалавра.

## Slide 4: Введение
К основным целям курса «Начертательная геометрия» относятся: развитие пространственного представления и конструктивно-геометрического мышления, развитие способности к анализу, синтезу и обобщению способов проектирования различных геометрических, а также технических объектов , изучение, составление чертежей.
Задача курса: изучение способов изображения пространственных форм на плоскости и применение его теоретических основ для решения проектируемых различных технических, конструкторских задач путём геометрических построений.
В основе изучения курса «Начертательная геометрия» лежат изучение и проецирование геометрических образов трехмерного пространства на координатные плоскости проекции: X -абcцисса, Y - ордината, Z – аппликата.
«Начертательная геометрия как учебная дисциплина первые была издана французским ученым-инженером Гаспаром Монжом в 1798 году.

## Slide 5
Гаспар Монж разработал метод проецирования на две взаимно перпендикулярное плоскости проекции. Поэтому ортогональное проецирование в курсе «Начертательной геометрии» назван именем Монжа.
Гаспар Монж разработал метод проецирования на две взаимно перпендикулярное плоскости проекции. Поэтому ортогональное проецирование в курсе «Начертательной геометрии» назван именем Монжа.

## Slide 6: 1 - ЛЕКЦИЯ. Предмет начертательной геометрии, её задачи и роль при подготовки бакалавра. Методы проецирования. Метод Монжа. ПРЕДМЕТ НАЧЕРТАТЕЛЬНОЙ ГЕОМЕТРИИ, ЕЁ ЗАДАЧИ
Начертательная геометрия является специальным разделом математики, в котором рассматриваются следующие основные задачи:
1. Способы проецирования пространственных форм геометрических тел (точек, прямых, плоскостей и поверхностей) на плоскость.
2. Изучение и анализ геометрических свойств форм пространственных тел по их эпюрам (плоским чертежам).
3. Решение пространственных геометрических задач графическими способами.

## Slide 7: МЕТОДЫ ПРОЕЦИРОВАНИЯ
Проецирование - это мысленный процесс получения изображения предметов на плоскости при помощи пучка воображаемых проецирующих лучей.
В зависимости от направления проецирующих лучей различают два метода проецирования:
Центральное проецирование
Если проецирующие лучи исходят из одной точки, то такое проецирование называется центральным.
Сущность этого метода заключается в том, что задается центр проецирования S неподвижным и все проецирующие лучи исходят из этой неподвижной точки.

## Slide 8
Например, в пространстве даны точки А,В,С (рис.1.), необходимо получить их проекции на плоскости Р. Для этого из этих точек проводим проецирующие лучи, проходящие из центра проецирования S. Проецирующие лучи, пересекаясь с плоскостью проекции Р, образуют точки a,b,c. Эти точки a,b,c являются проекциями пространственных точек А,В,С на плоскости проекции Р.

## Slide 9
Р
S
a
b
c
С
K
B
A
Р - плоскость проекций.
S - центр проецирования.
А,В,С - точки в трёхмерном
пространстве.
[SA),[SB),[SC) - лучи
проецирования.
[SA)P=a – центральная
проекция пространственной
точки А на плоскости Р.
[SB)P=b - центральная
проекция пространственной
точки В на плоскости Р.
[SC)P=c – центральная
проекция пространственной
точки С на плоскости Р.

## Slide 10
Если в пространстве выбрать точку К таким образом, что проецирующий луч, проходящий через него, будет параллельным плоскости проекции Р, то в этом случае проекция точки К теоретически образуется в бесконечности.
Если точка D принадлежит плоскости проецирования Р, то проекция данной точки совпадает с положением самой точки D, т.е.
Точки А,В,С,D - собственные точки плоскости Р.
(  ) D  Р
d = D

## Slide 11
[SK) || Р
2. Параллельное проецирование
Если проецирующие лучи взаимно параллельны, то такое проецирование называется параллельным проецированием.
В этом методе предполагается, что центр проецирования находится в бесконечности и, следовательно, задается направление проецирования S (рис.2).
S - направление проецирования (обычно задано)
(Aa) || S
[Aa)  P = a – параллельная проекция пространственной точки А на плоскости Р.
[Bb) || S
[Bb)  Р = b - параллельная проекция пространственной точки В на плоскости Р.

## Slide 12
S
a
A
Р
b
B
(
 - угол наклона проецирующего луча к плоскости проекции Р. <=Р ^ (S) При   900, параллельное проецирование называется косоугольным проецированием. При  = 900 проецирование называется прямоугольным (ортогональным) проецированием.
Метод прямоугольного проецирования создал в конце XVIII века французский ученый Гаспар Монж (1746-1818) и положил основу науки – начертательная геометрия.

## Slide 13
Основные свойства параллельного проецирования.
1. Проекция точки на плоскости есть точка.
2. Проекция прямой на плоскости проекции есть прямая.
3. Если точка принадлежит прямой, то её проекция на плоскости проекции также принадлежит прямой.
4. Проекции параллельных прямых на плоскости проекции также взаимно параллельны.
Ключевые слова. Проекция, центральное проецирование, параллельное проецирование, ортогональное проецирование, центр проецирование, луч, плоскость проекции, точка.

## Slide 14: Спасибо за внимание!