## Slide 1: 14 - ЛЕКЦИЯ. Взаимное пересечение двух поверхностей. Способ вспомогательных секущих плоскостей. Взаимное пересечение двух поверхностей
В общем случае пересекающиеся две поверхности образуют пространственную линию. Линия, общая для двух пересекающихся поверхностей, называется линией пересечения (перехода). Чтобы определить проекции линии пересечения, необходимо найти проекции нескольких точек, общих для рассматриваемых поверхностей. Для определения точек, принадлежащих линии пересечения поверхностей, используют два способа:

## Slide 2
Способ вспомогательных секущих плоскостей
Способ вспомогательных секущих сфер (шаров)
Использование каждого из этих способов зависит от видов данных поверхностей и от их взаимного расположения.
Способ вспомогательных секущих плоскостей.
Этот способ применяют в случае, если две пересекающиеся поверхности являются многогранниками или одна из них многогранник, другая – поверхность вращения. И в случае, если две поверхности вращения оси их не пересекаются или параллельные. Сущность способа вспомогательных секущих плоскостей заключается в следующем:
1. Заданные две поверхности пересекают вспомогательной плоскостью.

## Slide 3
2. Определяют линии пересечения двух поверхностей со вспомогательной плоскостью. (на каждой из заданных поверхностей в отдельности)
3. Находят точки пересечения полученных линий, которые и принадлежат искомой проекции линии пересечения двух поверхностей.
На линии пересечения двух поверхностей, в первую очередь, определяют опорные (характерные) точки, т.е. высшую и низшую, крайнее правую и левую, затем определяют промежуточные точки. Для построения проекции линии пересечения двух поверхностей достаточно определить 7 или 9 точек. Полученные точки соединяют плавно с помощью линейки, лекало.

## Slide 4
Наиболее просты случаи взаимного пересечения поверхностей, когда одна из них является проецирующей, т.е прямолинейные образующей этой поверхности (призмы, цилиндра) перпендикулярны какой либо плоскости проекции.
Пример: Построить проекции линии пересечения прямого кругового конуса вращения с прямой призмой (рис.131). Эта задача является домашне-графической работой (эпюр 9) студентов. Исходные чертежи, согласно варианта, студенты берут с наглядного стенда кафедры.

## Slide 5
80
100
35
10
60
22
20
Рис. 131

## Slide 6
R1
TV
1’
R’
R
R3
R’1
1
7’
TV1
2’
4
6’
R2
R’2
R3
7
2
TV2
TV3
3’
3
6
R1
5
Рис. 131
5’
4’

## Slide 7
Пример: Построить проекции линии пересечения полусферы с цилиндром вращения (рис.132).
Рис. 132

## Slide 8
1
3’
9’
9
7’
3
5’
5
2’
4
7
PH
QH
RH
Рис. 132
4’
1’
2
8
6
6’
8’

## Slide 9
Пример: Построить проекции линии пересечения прямой призмы с пирамидой (рис.134). Эта задача является домашне – графической работой студентов механического направления образования. Координаты (Х,У,Z) точек А,В,С,D пирамиды и E,K,U,Q призмы задаются в миллиметрах согласно варианта.

## Slide 10
x
Y
Z
0
a’
e’
a
b
b’
c
c’
d
d’
A 140 75 00
B 122 15 75
C 85 100 40
D 0 50 40
E 100 50 0
K 75 20 0
G 55 95 0
U 15 20 0
x y z
e
k
k’
u’
u
q
q’
Каримов А. 55-21АТ

## Slide 11
x
Y
Z
0
a’
e’
a
b
b’
c
c’
d
d’
A 140 75 00
B 122 15 75
C 85 100 40
D 0 50 40
E 100 50 0
K 75 20 0
G 55 95 0
U 15 20 0
x y z
n’
k
k’
u’
u
q
q’
1’
1
3
2
2’
3’
4
4’
6
5
5’
8
PH
6’
7’
m
n
m’
8’
Салимов А. 55-21АТ

## Slide 12
x
Y
Z
0
a’
e’
a
b
b’
c
c’
d
d’
A 140 75 00
B 122 15 75
C 85 100 40
D 0 50 40
E 100 50 0
K 75 20 0
G 55 95 0
U 15 20 0
x y z
n’
k
k’
u’
u
q
q’
1’
1
3
2
2’
3’
4
4’
5’
8
PH
6’
7’
m
n
m’
8’
Каримов А. 55-21АТ
6
5

## Slide 13: Спасибо за внимание!