## Slide 1: 8 - ЛЕКЦИЯ. Взаимное положение прямой и плоскости. Пересечение прямой с плоскостью частного положения. Пересечение плоскостей, одна из которых – частного положения.
Взаимное положение прямой и плоскости
В пространстве прямая и плоскость могут быть в следующих положениях:
1.Пересекаться в собственной точке.
(АВ)  P = () K
2.Пересекаться в несобственной точке.
(АВ)  P = () K ‬
В этом случае прямая параллельна плоскости.

## Slide 2
Взаимное положение двух плоскостей
В пространстве две плоскости могут быть в следующих положениях:
1.Пересекаться в собственной прямой.
P  Q = (MN)
2 Пересекаться в несобственной прямой.
P  Q = (MN) ‬
В этом случае две плоскости параллельны
Пересечение прямой с плоскостью частного положения
Рассмотрим пространственный чертеж горизонтально- проецирующей плоскости Р и прямую (АВ) общего положения (рис.67).

## Slide 3
0
x
Рис. 67
V
H
Px
PH
PV
P
a
c
b
n
m
B
A
C
N
M

## Slide 4
Прямая (АВ) с плоскостью Р пересекается в одной точке.
(АВ)  P = ()М
Следует отметить, что точка пересечения прямой с плоскостью одновременно принадлежит и прямой, и плоскости. В случае, если плоскость частного положения, то решение задачи упрощается, т.к. одна проекция точки пересечения с такой плоскостью будет на соответствующем следе плоскости. Обозначив ее с помощью вертикальной линии связи, находим вторую проекцию точки пересечения прямой с проецирующей плоскостью P. (рис.68)

## Slide 5
x
PH
PV
рис. 68
n
m
Px
a
c
b
a’
c’
b’
m’
n’

## Slide 6
Из точки В прямой (АВ) проводим прямую общего положения (ВС) и рассмотрим пересечение ее с плоскостью Р. (рис.67,68).
(ВС)  P = ()N
Пересечения плоскостей, одна из которых–частного положения
Пересекающие прямые (АВ) и (ВС) образуют плоскость общего положения.
Плоскость общего положения -  АВС пересекается с плоскостью P частного положения по прямой линии.
(MN)  Р  (MN)  ( АВС)  Р  ( АВС) = (MN)
Горизонтальная проекция линии пересечения этих плоскостей проецируется на горизонтальный след горизонтально- проецирующей плоскости P.

## Slide 7
Заключение: Если одна из пересекающихся плоскостей является плоскостью частного положения, то в этом случае одна проекция линии их пересечения будет известна. Обозначив его, находят вторую проекцию линии пересечения этих двух плоскостей.
Пример: Определить линию пересечения плоскости общего положения Q( АВС) с горизонтальной плоскостью Р. (рис.69).

## Slide 8
x
PV
рис. 69
n
m
a
b
c
a’
b’
c’
m’
n’
Дано:
Q( АВС) 
P(PV), P || H
Определить:
(MN) = Р  Q

## Slide 9
n
m
m’
n’
x
PH
PV
Px
QV
рис. 70
Пример: Определить линию пересечения плоскости общего положения
P(PH , PV), с горизонтальной плоскостью Q. (рис.70).
Дано: P(PV PH)  Q(QV), Q || H
Определить: Р  Q = (MN) || H

## Slide 10
Заключение: Когда одна из пересекающихся плоскостей общего положения, а другая - горизонтальная плоскость, следовательно, характер линии пересечения этих плоскостей - горизонтальная прямая.

## Slide 11: Пересечение двух плоскостей общего положения. Пересечение прямой линии общего положения с плоскостью общего положения. Пересечение двух плоскостей общего положения Пространственный чертеж пересечения двух плоскостей общего положения Q(QH , QV) и P(PH , PV) приведен на рис.71.

## Slide 12
x
0
QH
QV
V
Рис.71.
PH
Pv
P
M
QX
Px
Q
H
N

## Slide 13
Из чертежа видно, что две плоскости пересекаются по прямой линии (MN), чтобы провести ее достаточно было обозначить точки пересечения одноименных следов заданных плоскостей.
QV  PV = ()N(n , n) и QH  PH = ()M(m, m)
Построение линии пересечения плоскостей Q и P приведено на эпюре (рис.72).

## Slide 14
X
QH
QV
Рис.72
PH
Pv
QX
Px
X
n
n'
m'
m

## Slide 15
Если одноименные следы двух пересекающихся плоскостей общего положения не пересекаются в пределах чертежа, то в этом случае для построения линии пересечения данных плоскостей используют вспомогательную плоскость и в качестве такой плоскости берут плоскости частного положения.
На рис. 73 приведен эпюр двух пересекающихся плоскостей общего положения.

## Slide 16
X
QH
QV
Рис.73
PH
Pv
QX
Px
X
n
n'
m'
m
1’
1
2
2’
SV

## Slide 17
Дано: Q(QH , QV)  P(PH ,PV)
Определить: (MN) = Q  P
Решение:
1) Для определения точки M(m , m) отмечаем пересечения горизонтальных следов плоскостей Q и Р.
2) для определения точки N (n , n) проводим вспомогательную горизонтальную плоскость S.
(S  P)  (S  Q) = N(n , n).
Вспомогательная горизонтальная плоскость S, пересекаясь данными двумя плоскостями, образует горизонтальную прямую (1,2) и, в свою очередь, горизонтальная прямая пересекается в точке N(n , n).
Если одна из пересекающихся плоскостей общего положения выражена следами, а другая в виде треугольника, то также используют вспомогательную плоскость частного положения.

## Slide 18
X
PH
Pv
Px
QV
SV
1’
1
2’
2
3’
3
4’
4
5
5’
m
m‘
n
n’
b’
b
a'
a
c‘
c
Рис.74
Пример: Определить линию пересечения двух плоскостей общего положения Q ( АВС) и P(PH ,PV) (рис.74).

## Slide 19
Дано: Q ( АВС)  P(PH ,PV)
Определить: (MN) = Q  P
Решение: 1) Для определения точки M (m, m) проводим
вспомогательную горизонтальную плоскость S.
(S  P)  (S  Q) = M(m, m)
2) для определения точки N(n , n) проводим
вспомогательную горизонтальную плоскость R.
(R  P)  (R  Q) = N(n , n)
Заключение: Если из пересекающихся плоскостей обе общего положения, то характер линии их пересечения будет также общего положения.

## Slide 20
Пересечение прямой общего положения с плоскостью общего положения
На рис. 75 приведен пространственный чертеж прямой (АВ) и плоскости Р общего положения.

## Slide 21
B
A
M
N
K
Q
P
Рис.75

## Slide 22
Для построения точки пересечения прямой с плоскостью общего положения необходимо выполнить следующие три условия:
(АВ)  P = () K
Через данную прямую (АВ) провести некоторую вспомогательную плоскость Q частного положения.
(АВ)  Q
2. Построить прямую (MN) пересечения данной плоскости Р со вспомогательной Q
Q  P = (MN)
3. Определить точку встречи К данной прямой (АВ) с линией пересечения (MN) двух плоскостей P и Q.
(MN)  (AB) = () K

## Slide 23
Пример: Определить точку встречи прямой (АВ) с плоскостью Р общего положения (рис.76).
Дано:
P(PH ,PV)  (АВ)
Определить:
() K =(АВ)  P

## Slide 24
X
QH
Рис.76
X
n'
m’
m
QV
a
a‘
b
b’
n
k’
k
PX
PV
PH

## Slide 25
Пример: Определить точку встречи прямой (АВ) с плоскостью
Р( СDE) общего положения (рис.77).
Дано: P( СDE)  (АВ)
Определить: () K = (АВ)  P

## Slide 26
X
m
m‘
n
n’
b
a
a‘
b’
QH
к
c
k’
c’
d‘
d
e‘
e
Рис.77
QV

## Slide 27: Спасибо за внимание!